## Slide 1: Techniky přenosu dat
Pavel Košnar

## Slide 2: Přepojování paketů
Přepojování paketů je v informatice technologie používaná v počítačových sítích, kdy jsou data posílána postupně po menších částech (pakety). Každá část v sobě nese informaci o cíli své cesty a je počítačovou sítí doručována samostatně
Původní zprávu sestavuje typicky až příjemce, protože jednotlivé části mohou sítí putovat různými cestami. Přepojování paketů se používá v internetu, kde přepravu paketů zajišťuje na síťové vrstvě IP protokol a sestavování původní zprávy zajišťuje na transportní síťové vrstvě protokol TCP
Hlavní výhodou počítačové sítě, která používá přepojování paketů, je robustnost. Při výpadku spoje mohou být následující části přepravované zprávy přepravovány alternativní cestou
Pokud dojde při přepravě ke ztrátám, mohou být chybějící části zprávy přepraveny bez nutnosti opakovat celý přenos

## Slide 3: Přepojování okruhů
Přepojování okruhů je v telekomunikacích a informatice technologie používaná v komunikačních a PCS, kdy komunikace probíhá po předem sestaveném okruhu. Tento způsob přepojování používají tradiční telefonní sítě a přenosy dat po vytáčeném připojení. Vývoj sítí směřuje k přepojování paketů, které se začíná používat i pro spojování telefonních hovorů
čas hlavní linky je rozdělen a postupně přidělován jednotlivým linkám (časový multiplex). na druhé straně je signál demultiplexován a jednotlivé kanály poslány zas jednotlivě do správných cílů
Typicky se to dělalo pro telefonní spojení, teď i telefony asi často posílají digitálně paketově. Po přidělení kanálu v multiplexu prakticky není třeba žádná logika pro to co kam poslat, až po ukončení přenosu v daném kanálu je možné tento kanál použít pro přenos jiného hovoru

## Slide 4: Spolehlivý a nespolehlivý přenos
Spolehlivý protokol v PCS poskytuje určité vlastnosti týkající se spolehlivosti doručení dat určenému příjemci nebo příjemcům
Spolehlivé protokoly mají zpravidla větší režii než nespolehlivé protokoly a následkem toho fungují pomaleji a jsou hůře škálovatelné
Hlavní transportní protokol v síti internet - TCP - je spolehlivý unicast protokol. Protokol UDP se často používá ve videohrách nebo v jiný situacích, kdy je důležitá rychlost, a ztráta malého množství dat není tak důležitá kvůli dočasné povaze dat, je nespolehlivý protokol
Za nespolehlivé se naopak považují protokoly, které neinformují odesilatele dat, zda byla úspěšně doručena

## Slide 5: Spojovaný a nespojovaný přenos
Spojovaná komunikace je metoda komunikace v telekomunikacích a PCS, při které před přenosem dat musí být navázána komunikační relace nebo dočasné spojení. Spojovaná komunikace zajišťuje doručení dat v nezměněném pořadí
Může používat buď skutečné okruhy v síti s přepojováním okruhů nebo virtuální okruhy v síti s přepojováním paketů. Sítě s přepojováním paketů mohou používat buď protokol vytvářející virtuální okruh na transportní vrstvě, jako protokol TCP, který umožňuje, aby data byla doručena i v případě, že nižší vrstva používá nespojovanou komunikaci
Nespojovaná komunikace je metoda přenosu dat používaná v sítích s přepojováním paketů, při které se každá protokolová datová jednotka přenáší samostatně bez předchozího navázání spojení. Síť proto také každou PDU směruje samostatně na základě adresních informací v ní obsažených

## Slide 6: Simplex, polo duplex, duplex
Simplexní přenos (simplexní technika přenosu) je stav, kdy k přenosu dochází jen v jednom směru, a nikoli ve směru druhém. Tak je tomu například u většiny optických přenosů, které svou fyzikální podstatou nic jiného neumožňují. Využívá se také například v rádiích.
Polo duplexní přenos je takový, který může probíhat v jednom nebo druhém směru, ale nikdy ne současné. Jsou to například vysílačky, kde jeden mluví a druhý poslouchá a pak se prohodí.
U plného duplexu může obousměrná komunikace probíhat současně. Příkladem takové komunikace může být běžný telefonický hovor, kdy obě zúčastněné strany mohou hovořit zároveň

## Slide 7: Asynchronní a synchronní přenos
Asynchronní přenos je druh sériového přenosu, při kterém se udržuje synchronizace vysílače a přijímače pouze po dobu přenosu jedné slabiky (5-8 bitů). každá slabika (byte, znak nebo kódové slovo) je rozdělena na jednotlivé bity, které jsou vysílány postupně jako datové prvky
Jejich vysílání je uvedeno rozběhovým prvkem (anglicky start bit) a ukončeno závěrným prvkem (anglicky stop bit)
Výsledný přenos bývá někdy označován jako asynchronní
Synchronní přenos popisuje metodu sériové komunikace, při které se data posílají jako spojitý proud konstantní rychlostí
Synchronní komunikace vyžaduje, aby hodinové sygnály vysílače a přijímače byly synchronizovány – běžely stejnou rychlostí – aby přijímač mohl vzorkovat signál ve stejných časových intervalech jako vysílač

## Slide 8: Transparence dat
Rozpoznání, která data jsou řídící (hlavičky, příkazy atd.) a užitečná data, sloučení dat do jednoho příkazového kanálu, řešení: před každý znak který má mít význam řídícího znaku, se umístí speciální „escape" znak, po nalezeni tohoto znaku se řeší jeho zdvojeni. Další možností je před každým znakem poslat určitou bitovou posloupnost

## Slide 9: Detekce chyb
Pomocí CRC systému — kontrolního paketu k přenášeným datům se připojí určitá doplňující informace „zabezpečovacího" charakteru, a ta je přenesena k příjemci společně s "užitečnými" daty. Příjemce přitom musí být s odesilatelem domluven na použité technice zabezpečení, a musí tedy znát přesný význam onoho zabezpečovacího údaje. který přijme společně s vlastními daty. Příjemce pak aplikuje na vlastni data stejný algoritmus, podle kterého odesilatel stanovil doplňující zabezpečovati údaj, a svůj výsledek porovná s výsledkem druhé strany